## Slide 1
pllsim
锁相环系统级仿真平台
项目总结汇报
v0.9.4 · 6 种架构 · 958 项自动化测试
Notes: pllsim 是一套 PLL 系统级/行为级仿真库，用于架构选型与指标预算阶段。本次汇报覆盖它做什么、凭什么可信、以及一次完备性审计查出了什么。

## Slide 2
解决什么问题
架构选型阶段需要的是小时级的可比较答案，而不是数天的精确答案
晶体管级仿真（Cadence）
一次瞬态跑数小时到数天，且必须先有电路。做完才知道架构选错了。
pllsim 频域线性模型
秒级给出相位噪声分解、环路稳定性、抖动预算 —— 每一条噪声路径单独列出。
pllsim 时域行为模型
秒到分钟级跑完锁定过程、杂散、校准收敛、跳频建立、蒙特卡洛良率。
关键设计：同一份配置，两个域各自独立算，结果必须互相吻合 —— 不吻合就是有一边错了。
Notes: 两个域互为校验，是这个工具区别于一般脚本的地方：任何一处物理建模错误，都会表现为两个域对不上。

## Slide 3
能力全景
6 种架构 · 18 个预设配置 · 21 个可运行示例
6
架构
18
预设
21
示例
958
测试
1
架构模型
电荷泵 PLL（整数N / 小数N）
子采样 PLL、采样 PLL
全数字 PLL（TDC 与 bang-bang 两种）
注入锁定倍频器、多倍频 DLL
2
分析能力
环路综合与带宽扫描
架构自动选型与排序
蒙特卡洛良率、PVT 工艺角
跳频建立、温漂跟踪、两点调制 EVM
3
交付物
三层 Verilog 导出：RTL / RNM / 电气 AMS
RTL 在导出时用 iverilog 位真验证
双 GUI：桌面 + 浏览器，中英双语
Windows 免安装 exe
三层导出的意义：系统级的结论可以直接带进 Cadence 的验证流程，而不是停在 Python 里。
Notes: 三层导出的意义：系统级结论可以直接带进 Cadence 的验证流程，而不是停在 Python 里。

## Slide 4
凭什么可信：七篇 JSSC 论文对标
八个通道，六种架构各有锚点，逐条比较发表值 / 线性模型 / 时域模型的积分抖动（fs）
论文与通道 | 发表值 | 线性模型 | 时域模型
Gao'09 子采样 PLL 2.21 GHz 整数N | 150 | 138.8 | 139
Dartizio'23 DTC+BB 数字 PLL 9.25 GHz | 77 | 59.3 | 76
Markulic'16 子采样 PLL 10.24 GHz 整数N | 176 | 164.7 | 154
Markulic'16 子采样 PLL 10.24 GHz 小数N | 198 （最差） | 199 | 155
Wu'19 采样 PLL 6.25 GHz 小数N | 75 | 80.9 | 78
Da Dalt'03 电荷泵 PLL 2.488 GHz 整数N（锚点 L(1M) −115 dBc/Hz） | 860 (band n/a) | 257.5 | 244
Helal'09 注入锁定倍频器 3.2 GHz ×64 | 130 | 83 | 130
Elshazly'13 数字 MDLL 1.5 GHz ×4 | 400 | 541.4 | 415
1
时域模型全部落在发表值附近
未公开的电路参数一律用标注过的工艺合理假设。验证的是架构一致性，不是逐点复现某颗芯片。
2
Dartizio'23 线性模型偏低是已知的
线性化会低估 bang-bang 环路 —— 时域模型给出 77 fs，与发表值一致。差异有物理解释，不是拟合失败。
Notes: 这一页回答管理层最关心的问题：凭什么相信这个工具的数字。答案是对着公开发表的五个通道逐条比过，且差异都能解释。

## Slide 5
完备性审计：查出了什么
把工程对照它自己的说法系统审计一遍，问题分三类
1
静默给出错误数字
参考杂散公式错 38 dB；采样器噪声低 3 dB。使用者拿到一份完全正常的报告，无从察觉。
2
接受了却不起作用的输入
bang-bang 数字 PLL 的两点调制被静默丢弃 —— 返回一份看起来正常、里面却没有任何调制的结果。
3
检查本身在空转
导出的交叉引用检查在电气顶层上匹配到零个实例，所有检查都在对空气通过。
三类都已修复并配了会失败的回归测试 —— 每一处都先确认它在旧代码上确实失败。
Notes: 第二类最危险：结果看起来完全正常。这类问题在没有交叉验证的工具里可以存在很多年。

## Slide 6
一个值得展开的发现：参考杂散
上一版修掉一个 6 dB 错误后，留下一句「时域无法检验这一条」
接受那句话，才是真正的错误
时域记录每参考周期只取一个点，fref 处的杂散正好落在记录自身的采样率上、混叠到直流。
于是解析式可以预测一个「没有任何东西能反驳」的数字。
增加周期内细采样后，立刻发现式子仍然错 38 dB。
测不到的约定，就是会漂的约定。
物理上是怎么回事
1
锁定时，二型环路已把每周期净电荷拉到零
2
剩下的是一对反号脉冲（偶极），不是单个冲激
3
二者面积抵消，基波只靠时间间隔存活
4
被压低 2·sin(π·fref·Δt) —— 本例正是 38 dB
修正后：解析与时域吻合到 0.01 dB
同一次审计还发现：子采样架构的参考杂散在物理上根本不存在 —— 这是该架构的真实优势，不是建模缺陷。
Notes: 这一页的价值不在这一个公式，而在方法：任何无法被独立检验的模型断言，都应当视为待验证而不是已验证。

## Slide 7
质量体系
958 项自动化测试，每次代码提交在两个 Python 版本上全量运行
1
跨域一致性
同一份配置，频域与时域各自独立算，结果必须吻合。任何物理建模错误都会表现为两边对不上。
2
单源主导测试
把一条噪声路径抬到占预算 90% 以上再比较。比「总量」的测试容差宽到能藏住单项 3 dB 的错误 —— 三个物理 bug 就是这样活下来的。
3
变异测试
故意植入缺陷，验证检查确实会失败。防止出现「只会说没问题」的检查。
4
位真验证
导出的 RTL 在导出时就用 iverilog 跑向量比对，不是等到进 Cadence 才发现。
14 个版本全部带发布说明：每一个变动的数字都写明「哪个数变了、为什么」，不悄悄改基准。
Notes: 单源主导测试是这次审计最重要的方法论产出：比总量的测试看起来覆盖率很高，实际上盲区正好在最要命的地方。

## Slide 8
现状与下一步
v0.9.4 功能完整，可交付内部使用
建议投入方向
1
用实测硅数据校准
目前对标的是公开论文，不是我们自己的流片。有一颗片子的实测相噪，工具的可信度就从「架构一致」升到「工艺一致」。
2
Verilog-AMS 导出的实机验证
无免费仿真器可 elaborate，目前只做了文本级交叉引用检查。需要一次 Cadence 上的实跑。
3
Windows 打包路径复核
打包脚本改动未在 Windows 上实测过。
需要决策的一项
持续集成单次耗时已达 11 分钟，每次提交跑两个 Python 版本。私有仓库的构建分钟数是计量的。
可选：把耗时最长的 GUI 与导出测试改为仅在主干上运行 —— 但分支上的「按钮一按就崩」正是它们该抓的。
一句话总结
这套工具最有价值的产出不是那些数字，而是一套让错误数字无处藏身的方法 —— 两个域互相校验，加上不让任何检查空转。
Notes: 下一步的核心是拿实测硅数据把工具从「架构一致」推到「工艺一致」。CI 成本那一项需要管理层给一个取舍方向。